Приложение 4 к совместному решению

Президиума Совета контрольно-счетных органов

при Счетной палате Новгородской области

и Совета контрольно-счетных органов

при Счетной палате Новгородской области

от 27.12.2023 № 11

Методические рекомендации

«О порядке проведения контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств»

Великий Новгород

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения……………………………………………………….…….3

2. Основные требования к проведению контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств …………………………………..……………………………………………………..3-6

3. Организация проведения контрольных обмеров…………………………..6-7

4. Порядок проведения контрольных обмеров и определения отклонений (завышений, занижений) объемов и стоимости выполненных работ………………7

4.1. Подготовительный этап проведения контрольных обмеров, проведение камеральной проверки документов…………………………………………………7-9

4.2. Проведение контрольных обмеров непосредственно на объектах. …..9-12

5. Оформление результатов контрольных обмеров………………………..12-13

6. Приложение 1……………………………………………………………   15-14

7. Приложение 2………………………………………………………………….16

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации «О порядке проведения контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств» (далее - Методические рекомендации) разработаны во исполнение пункта 5.2. Плана работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области на 2023 год.

1.2. При разработке Методических рекомендаций учтены положения                Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  7 февраля 2011 года № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областного закона от 05.05.2011 № 995 - ОЗ «О Счетной палате Новгородской области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов.

1.3. Целью Методических рекомендаций является установление единого         подхода к осуществлению должностными лицами контрольно - счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории Новгородской области (далее – контрольно - счетные органы), контрольных обмеров объёмов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) на объектах капитального строительства, частично или полностью финансируемых за счёт бюджетных средств.

1.4. В целях настоящих Методических рекомендаций используются              следующие  основные понятия:

Контрольный обмер – это совокупность форм и методов проведения экспертной оценки и установления достоверности объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах капитального строительства и ремонта, а также качества и количества фактически использованных материалов и установленного оборудования.

Акт визуального осмотра и контрольных обмеров (далее также – акт контрольного обмера) – документ, составляемый по результатам проведенного контрольного обмера на объектах капитального строительства и ремонта, с указанием физических и стоимостных объемов проверенных работ и выявленных завышений. Обязательным приложение к акту контрольного обмера является ведомость пересчета объемов и стоимости работ, не подтверждённых фактическими обмерами в сравнении с актами о приёмке выполненных работ             (форма № КС-2).

Ведомость пересчёта объёмов и стоимости выполненных работ (далее также – ведомость пересчета работ) – документ, прилагаемый к акту контрольного обмера, в котором перечислены конкретные виды работ, включённые в акты о приёмке выполненных работ (форма № КС – 2), но фактически не выполненные или выполненные в объёме меньшем, чем отражено в актах о приёмке выполненных работ (форма № КС – 2), с указанием физических объёмов этих работ и их стоимости.

2. Основные требования к проведению контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств

2.1. Контрольные обмеры производятся непосредственно в организациях –распорядителях и получателях бюджетных средств, в подведомственных организациях муниципального заказчика капитального строительства и ремонта, в организациях, которым по договору передана часть функций заказчика, а также в подрядных строительных и иных организациях – исполнителях работ в рамках полномочий контрольно-счетных органов в части организации и осуществления контроля за законностью и эффективностью использования бюджетных  средств.

2.2. Контрольные обмеры проводятся в процессе контрольных мероприятий (экспертно-аналитических мероприятий), проводимых на основании плана работы контрольно-счетного органа на соответствующий год, приказа (распоряжения) о проведении мероприятия и его программы, утвержденной председателем контрольно-счетного органа.

2.3. Объектами контрольных обмеров являются вновь возводимые, реконструируемые, в соответствии с договорами (контрактами), заключенными в рамках муниципального заказа и ремонтируемые здания, и сооружения, находящиеся в муниципальной собственности.

2.4. Предметом контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия являются процессы, связанные с получением и использованием организациями, указанными в пункте 2.1 настоящих Методических рекомендаций, бюджетных средств,  направленных на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

2.5. Целью осуществления контрольных обмеров, проводимых на объектах капитального строительства и ремонта, является:

- проверка объемов и стоимости оплаченных или предъявленных к оплате (принятых заказчиком) работ, за полностью законченные в строительстве и сданные в эксплуатацию объекты;

- установление соответствия объекта его характеристикам и назначению, предусмотренным утвержденной проектной (проектно – сметной) документацией;

- определение полноты выполнения работ, принятых по актам о приемке выполненных работ, эксплуатационной готовности объекта, принятого в эксплуатацию;

- проверка объемов и затрат по незавершенному производству строительно-монтажных и ремонтных работ;

- проверка наличия оборудования и затрат на его приобретение;

- проверка качества выполненных работ в соответствии с СНиП, ГОСТ, ОДМ и др. нормативными документами в области строительства.

2.6. Формами проведения контрольных обмеров являются:

- камеральная проверка документов (без выезда на объект);

- проверка документов с выездом непосредственно на объект с применением измерительных инструментов и приборов;

- проверка документов с визуальным осмотром объекта без применения измерительных инструментов и приборов с выездом непосредственно на объект.

При проведении контрольных обмеров используют следующие методы:

- сплошной;

- выборочный.

2.7. По результатам контрольного обмера оформляется акт контрольного обмера с обязательным приложением ведомости пересчета объемов и стоимости выполненных работ при выявлении работ, не подтвержденных обмерами и включенными в акты о приемке выполненных работ.

Форма акта контрольного обмера приведена в приложении № 1 к Методическим рекомендациям.

Форма ведомости пересчёта объёмов и стоимости выполненных работ приведены в приложении № 2 к Методическим рекомендациям.

3. Организация проведения контрольных обмеров

3.1. До начала проведения контрольного (экспертно-аналитических) мероприятия руководитель контрольного мероприятия определяет группу специалистов (инспекторов) из числа сотрудников контрольно-счетного органа для проведения контрольных обмеров. Контрольные обмеры и оформление их результатов осуществляются в пределах сроков проведения контрольного мероприятия на объекте контроля.

О времени, месте и порядке проведения контрольного обмера, необходимости участия представителей заказчика, подрядной организации, строительного контроля (при их наличии) для участия в обмере, подписания акта контрольного обмера, руководитель контрольного мероприятия на объекте контроля извещает заказчика капитального строительства (ремонта) до начала его проведения.

3.2. В целях проведения контрольного обмера заказчику объекта капитального строительства (ремонта) предлагается:

- определить должностных лиц (представителей заказчика, в том числе отвечающих за осуществление строительного контроля) для участия в визуальном осмотре и контрольном обмере и подписания акта контрольного обмера;

- официально уведомить подрядную организацию (исполнителя работ), а также организацию, осуществлявшую строительный контроль, о месте, времени проведения контрольного обмера и о необходимости прибытия уполномоченных представителей для участия в контрольном обмере, в том числе подписания акта контрольного обмера.

3.3. До начала контрольного обмера специалисты контрольно - счетного органа в установленном порядке истребуют, а заказчик капитального строительства (ремонта) представляет для проверки разрешительную, рабочую и исполнительную документацию, в том числе:

- договор (контракт) подряда на капитальное строительство (ремонт) объекта, дополнительные соглашения к нему (при наличии);

- конкурсную (аукционную) документацию, в том числе расчет начальной (максимальной) цены контракта;

- утвержденную проектную (проектно - сметную) документацию и положительное заключение экспертизы, в установленных законом случаях, все изменения в сметную документацию (при наличии);

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС - 2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС - 3);

- расчеты удорожаний материалов, конструкций и изделий (если таковые имеются);

- бухгалтерские справки (оборотно - сальдовые ведомости по контрагентам) о выполнении и оплате работ;

- исполнительную документацию (акты технических обследований при ремонтах, оценочные описи работ, акты на скрытые работы, журналы учета и производства работ, выполненных работ, авторского надзора и другие);

- протоколы технических решений о замене одних видов работ и материалов на другие с обязательной аргументацией и необходимости таких решений (с приложением сопоставительных ведомостей), об увеличении или уменьшении объёмов работ, новые или дополнительные локальные сметы (при наличии).

4. Порядок проведения контрольных обмеров и определения

отклонений (завышений, занижений) объемов

и стоимости выполненных работ

4.1. Подготовительный этап проведения контрольных обмеров, проведение камеральной проверки документов

4.1.1. На подготовительном этапе камерально осуществляется изучение плановых, финансовых и бухгалтерских документов, проектной (проектно - сметной) и договорной документации, документации строительных организаций и строек, в которых фиксируются виды, объемы и стоимость выполненных работ.

Изучению и анализу подлежат следующие документы:

- разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- конкурсная документация, на предмет соответствия ее требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- контракт (договор), заключенный по результатам проведения конкурсных процедур;

- заключение государственной экспертизы по проектной                               (проектно - сметной) документации, полученная в установленных законом случаях;

- утвержденная в установленном порядке проектная (проектно - сметная) документация;

- разрешение на ввод объектов в эксплуатацию;

- исполнительная документация, в том числе: акты на скрытые работы, журналы работ, учета выполненных работ, авторского надзора, акты о приемке выполненных работ (форма № КС - 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС - 3), акты испытания вхолостую или под нагрузкой смонтированного оборудования согласно техническим требованиям, сертификаты, расчетно-платежные документы на основные строительные материалы, исполнительные чертежи;

- протоколы технических решений о замене одних видов работ и материалов на другие с обязательной аргументацией и необходимости таких решений (с приложением сопоставительных ведомостей), об увеличении или уменьшении объёмов работ.

4.1.2. На подготовительном этапе контрольного обмера производится сопоставление данных актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) и проектной (проектно-сметной) документации.

В результате проведенного сопоставления, расчетным путем с применением соответствующих сметных норм и расценок, а также иных нормативных правовых актов, могут быть выявлены неправомерные изменения физических объемов и стоимости выполненных работ на объекте (завышения или уменьшения), вызванные:

- неправильным применением сметных норм и расценок, коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости работ в уровень текущих цен, размеров лимитированных и прочих затрат, норм накладных расходов, сметной прибыли и других нормативов, формирующих договорную цену строительной продукции;

- неправильным применением нормативных правовых актов, разработанных уполномоченным лицом - региональным центром мониторинга и ценообразования в строительстве Новгородской области (ГАУ «Гоэкспертиза Новгородской области);

- включением в расчетные документы работ и затрат фактически не выполненных или ранее уже оплаченных работ;

- включением в акты о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) затрат, не предусмотренных проектной (проектно - сметной) документацией и не относящихся к строительно - монтажным и ремонтным работам (страхование строительных рисков);

- необоснованным включением в расчетные документы физических объемов работ, превышающих объемы, предусмотренные проектной (проектно - сметной) документацией;

- необоснованным увеличением стоимости монтажных работ за счет завышения количества единиц и веса оборудования;

- повторным предъявлением к оплате отдельных элементов прямых затрат, накладных расходов, учтенных в составе комплексных норм, цен и расценок или входящих в состав лимитированных начислений (временные здания и сооружения, зимние удорожания и др.);

- сокрытием сроков фактически выполненных объемов работ и предъявлением их к оплате с применением более высоких коэффициентов (индексов) перехода в текущий уровень цен;

- завышением установленных норм накладных расходов и сметной прибыли;

- неполным или несвоевременным возвратом подрядной организацией заказчикам стоимости материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых и переносимых зданий и сооружений, в размере, определенном проектной (проектно - сметной) документацией;

- арифметическими ошибками;

- другими причинами завышения объемов и стоимости работ.

4.1.3. По результатам анализа на подготовительном этапе контрольного обмера определяются:

- завышение отдельных видов работ и затрат, допущенных в проектной документации;

- несоответствие актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) проектной документации;

- неправильное применение норм и расценок, а также лимитированных и               нелимитированных затрат в актах о приемке выполненных работ                                   (форма № КС - 2);

- несоответствие приобретенного, в том числе подлежащего монтажу, оборудования проектной документации.

4.2. Проведение контрольных обмеров непосредственно на объектах

4.2.1. Для проведения контрольных обмеров на объектах привлекается не менее двух специалистов контрольно-счетного органа.

Для установления фактически выполненных объёмов строительно-монтажных и ремонтных работ контрольные обмеры с выездом на объекты проводятся специалистами контрольно - счетного органа в присутствии представителей проверяемой организации (заказчика), а также с участием представителей подрядной организации и организации, осуществлявшей строительной контроль.

В случае неприбытия на объект контрольного обмера официально уведомленных представителей заказчика, подрядчика и организации, осуществлявшей строительный контроль, контрольный обмер проводится без их участия, о чём в акте контрольного обмера делается запись.

В процессе контрольных обмеров непосредственно на объектах капитального строительства или ремонта производится сопоставление данных проектной                (проектно-сметной) и исполнительной документации, в том числе актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2), с фактически выполненными строительно-монтажными и ремонтными работами на объекте, а также учетных данных о монтируемом и не подлежащем монтажу оборудовании с фактически установленным на объекте.

При наличии на объектах капитального строительства и ремонта журналов учета и производства работ контрольный обмер производится путем сопоставления данных указанных журналов, актов приемки выполненных работ (форма № КС - 2) и фактически выполненных объемов работ, полученных при обмере.

Стоимость объемов работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма № КС - 2), превышающих фактически выполненные объемы, считается завышением стоимости выполненных работ.

Для обмерных работ, по мере необходимости, могут применяться измерительные инструменты: линейки, рулетки, штангенциркули, щупы, шаблоны, угломеры, уровни, отвесы, а в случае необходимости может использоваться специальные измерительные приборы: нивелиры, теодолиты, дальномеры, различные дефектоскопы, лазерные дальномеры, дорожные колеса-курвиметры и другие.

4.2.2. В ходе контрольного обмера объектов устанавливаются:

- невыполнение и (или) выполнение работ в объёмах, меньших, чем предусмотрено актами о приёмке выполненных работ;

- отсутствие оборудования, предусмотренного проектной документацией;

- замена материалов и оборудования на иные материалы и оборудование, в том числе на более дешёвые и низкого качества;

- несоответствие выполненных работ строительным нормам и правилам, в том числе по качественным показателям;

- незаконченность объектов, отдельных этапов работ.

К завышениям объёмов и стоимости выполненных работ, выявляемым контрольным обмером непосредственно на объектах, относятся:

- включение в акты о приёмке выполненных работ фактически невыполненных работ и отсутствующих материалов (оборудования);

- использование материалов и оборудования, отличных от материалов и оборудования, указанных в актах о приёмке выполненных работ;

- неправильное применение расценок, норм и цен;

- необоснованное увеличение стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ за счёт завышения количества единиц и веса оборудования;

- некачественно выполненные работы;

- повторное предъявление к оплате отдельных элементов прямых затрат, накладных расходов, учтённых в составе комплексных норм, цен, расценок или входящих и, оплаченных в составе прочих расходов и затрат, предусмотренных Сводным сметным расчётом (временные здания и сооружения, зимнее удорожание);

- невозврат подрядной организацией заказчику материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых или переносимых, в том числе временных зданий и сооружений либо их стоимости, предусмотренных проектной, в том числе сметной документацией;

- недостача или порча приобретённого и установленного оборудования на объектах, не введённых в эксплуатацию (завершённых ремонтом).

4.2.3. Правильность оплаты выполненных работ по конструкциям, обмер, которых затруднен или невозможен, подтверждается проверкой соответствия фактически выполненных работ рабочим чертежам и спецификациям при условии установки конструкций в проектное положение. Для определения правильности оплаты указанных работ используются имеющиеся на стройке (объекте ремонта) первичные оправдательные документы, обосновывающие объемы и состав выполненных работ, включая журналы учета выполнения и производства работ и акты освидетельствования скрытых работ.

Проверка объемов скрытых работ (засыпанные фундаменты, конструкции полов, автомобильные дороги, траншеи с уложенными в них трубопроводами и другие) должна производиться по актам освидетельствования скрытых работ. При отсутствии таких актов объемы выполненных работ подсчитываются по рабочим чертежам, а в необходимых случаях путем вскрытия работ в установленном порядке.

4.2.4. В ходе контрольных обмеров необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в соответствующих главах строительных норм и правил, технических частях к сборникам единичных расценок и других сметных документах, на основе которых составлены расценки, укрупненные сметные нормы, прейскуранты и сметы к рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Подсчет объемов работ необходимо производить в последовательности,              дающей возможность использовать предшествующие подсчеты объемов других видов работ. (Например, площадь оконных и дверных проемов следует подсчитывать один раз: при исчислении объема стен и перегородок с последующим использованием этих данных при определении объема отделочных и других работ. При этом объемы должны быть выражены в измерителях, принятых в единичных расценках, укрупненных сметных нормативах, прейскурантах и в других документах, служащих основанием для расчетов за выполненные работы).

4.2.5. При проверке правильности оплаты работ по монтажу оборудования устанавливается соответствие количества, типа, марки, веса и других технических параметров смонтированного оборудования типу, марке, весу и другим техническим параметрам оборудования, указанным в паспортах, актах о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) и иных первичных оправдательных документах. Если фактически смонтированное оборудование отличается от предусмотренного в актах приемки выполненных работ, и не соответствует проектной документации, то его стоимость относится к завышению, и включается в ведомость пересчета работ.

Аналогично, при проверке правильности оплаты немонтируемого             оборудования устанавливается соответствие количества, типа, марки, номеров, технических параметров оборудования данным, указанным в паспортах, счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных, актах о приемке выполненных работ                           (форма № КС - 2) и других первичных оправдательных документах.

Вариант 1. Выявленные дополнительно выполненные объемы работ, которые не предусмотрены сметной документацией и не содержатся в актах о приёмке выполненных работ (форма № КС - 2):

- не принимаются свыше объёма работ предусмотренного условиями контракта (договора);

- не принимаются в зачет невыполненных работ.

Вариант 2. Выявленные в результате проверочного мероприятия выполненные работы, не отражённые в сметной документации, определяющей цену контракта (договора), а также в акте о приёмке выполненных работ (форма № КС - 2) в зачет общей стоимости объекта не допускается.

Вариант 3. При определении завышений стоимости выполненных работ зачет стоимости выполненных, но не включенных в акты о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) не допускается.

5. Оформление результатов контрольных обмеров

5.1. В результате проведения контрольного обмера непосредственно на объекте подготавливаются следующие материалы для оформления результатов                     контрольного обмера:

- данные измерений объемов выполненных строительно-монтажных и               ремонтных работ;

- данные о фактически не выполненных объемах работ, включенных в акты о приемке выполненных работ (форма № КС - 2);

- материалы фотофиксации несоответствия выполненных работ строительным нормам и правилам, в том числе по качественным показателям.

5.2. По материалам контрольных обмеров составляются акты контрольных обмеров, а при выявлении завышений объёмов и стоимости выполненных работ дополнительно разрабатываются ведомости пересчёта работ, являющиеся приложением к указанным актам.

5.3. Акты по результатам контрольных обмеров и ведомости пересчета работ подписываются специалистами контрольно - счетного органа, представителями заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль.

При неявке представителей заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль для проведения контрольного обмера на объект, проверка в установленном порядке проводится, а в акте контрольного обмера делается соответствующая запись о неявке представителей заказчика и подрядных организаций.

Количество экземпляров актов контрольного обмера и приложений к ним определяется исходя из количества представителей организаций, принимавших участие в нем. При этом один экземпляр акта контрольного обмера и приложений к нему является обязательным приложением к акту (справке) проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.

По одному экземпляру акта контрольного обмера вручается каждому из представителей организаций, принимавших участие в проведении контрольного обмера под расписку в получении с указанием даты получения.

5.4. При несогласии с актом контрольного обмера, представители заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль вправе представить в контрольно-счетный орган пояснения и замечания в письменной форме. Пояснения и замечания представляются в контрольно - счетный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вручения акта контрольного обмера.

Направление заказчиком пояснений и замечаний по акту контрольного обмера не является основанием для приостановления оформления материалов контрольного мероприятия.

Приложение 1 к Методическим рекомендациям

«О порядке проведения контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, финансируемых

за счет бюджетных средств»

АКТ

по результатам визуального осмотра и контрольных обмеров (выборочных контрольных обмеров) выполненных работ за счёт бюджетных средств , выделенных ______________________________________________________________________________(наименование заказчика (получателя бюджетных средств))

на выполнение работ по строительству (ремонту) ________________________________

____________________________________________________________________________

(наименование объекта согласно договору (контракту))

выполненного ____________________________________________________________

(наименование подрядной организации согласно договору (контракту))

на сумму _________________ тыс. руб.

_____________________________   		      		       	         _________________

(адрес местонахождения объекта)						             (дата составления акта и  №)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО специалистов контрольно- счетного органа)

________________________________________________________________________,

(должность, ФИО представителя заказчика (наименование организации))

________________________________________________________________________,

(должность, ФИО представителя подрядной организации (наименование организации))

________________________________________________________________________,

(должность, ФИО представителя организации осуществляющей строительный контроль (наименование организации))

________________________________________________________________________

(должность, ФИО приглашённых экспертов (наименование организации))

произведён выборочный визуальный осмотр и контрольный обмер выполненных _____________________________________ строительных (ремонтных) работ.

(наименование подрядной организации)

В ходе проведения визуального осмотра, контрольных обмеров (выборочных контрольных обмеров) и сверки объёмов выполненных работ с объёмами работ, указанными в сметной документации и актах о приёмке выполненных работ, установлено следующее:

Не подтверждены объемы:

________________________________________________________________________

(дата и № договора (контракта), наименование объекта и стоимость объекта согласно договору (контракту))

По акту о приёмки выполненных работ (форма № КС-2)______________________:

(дата и № акта ф. № КС-2 и наименование выполненных работ)

- позиции акта ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(номер позиции акта ф. № КС- 2 и наименование одноимённых работ согласно примененной расценке - объём не подтверждённых работ (количество в м, м2, м3, шт. и др.))

(_______________________________________________________________).

(отражается объём работ в количественном измерении по акту ф. № КС-2 и фактически установленный)

Не качественно выполнены работы:

________________________________________________________________________

(дата и № договора (контракта), наименование объекта и стоимость объекта согласно договору (контракту))

По акту о приёмки выполненных работ (форма № КС-2)______________________:

(дата и № акта ф. № КС-2 и наименование выполненных работ)

- позиции акта ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

(номер позиции акта ф. № КС- 2 и наименование одноимённых работ согласно примененной расценке - объём не качественно выполненных работ (количество в м, м2, м3, шт.) и краткая характеристика со ссылкой на нормативные акты (при возможности применить материалы фотофиксации))

_______________________________             ________________       _________________

(должность специалиста контрольно-счетного органа)	                                (подпись)		                         (расшифровка ФИО)

_______________________________             ________________       _________________

(должность представителя заказчика                                                           (подпись)		                        (расшифровка ФИО)

и наименование организации)

_______________________________             ________________       _________________

(должность представителя подрядчика                                                            (подпись)		                         (расшифровка ФИО)

и наименование организации)

_______________________________             ________________       _________________

(должность представителя строительного                                                         (подпись)		  (расшифровка ФИО)

контроля и наименование организации)

_______________________________             ________________       _________________

(должность эксперта и наименование организации)                                            (подпись)                                         (расшифровка ФИО)

Приложение 2 к Методическим рекомендациям

«О порядке проведения контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, финансируемых

за счет бюджетных средств»

Ведомость пересчета объемов и стоимости работ,

не подтверждённых фактическими обмерами в сравнении с актами о приёмки выполненных работ (форма № КС-2)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата и № договора (контракта), наименование объекта, цена договора (контракта))

Основание: _________________________________________________________________________________________

(дата и № акта по результатам визуального осмотра и контрольных обмеров (выборочных контрольных замеров))

| № строки по смете | № строки акта ф. № КС-2 | Обоснование (№ расценки ФЕР, ГЭСН) | Наименование (расценки ФЭР, ГЭСН) | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Оборудование | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн. З/п | Эк.Маш | З/п Мех |  |  | Осн. З/п | Эк.Маш | З/п Мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел (наименование раздела согласно смете и акту ф. № КС-2) |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итоги по ведомости: |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |
| Общие затраты в базовых ценах 2001 года * индекс перевода в текущий уровень цен |  |  |  |  |
| Общие затраты в текущем уровне цен * Индекс аукционного снижения |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |
| Всего по ведомости |  |  |  |  |

Примечание: пересчет объемов и стоимости работ, не подтверждённых фактическими обмерами в сравнении с актами о приёмки выполненных работ ф. № КС-2 осуществляется в соответствии с алгоритмом определения начальной (максимальной) цены контракта и (или) актами о приёмке выполненных работ ф. № КС-2

# Footnotes

Утвержден решением совместного заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области (протокол от 16 декабря 2022 года № 9).